Melléklet az NFM/10900/2010. számú előterjesztéshez

A nemzeti fejlesztési miniszter

…/2011. (    ) NFM rendelete

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet – a gépjármű-motorok műszaki követelményeire figyelemmel, az egészség- és a környezetvédelmi érdekek érvényesülése, valamint a teljes életciklusra számított üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése céljából – meghatározza a közúti gépjárművek, a nem közúti mozgó gépek, a mezőgazdasági és erdészeti traktorok, a belvízi hajók és a kedvtelési célú vízi járművek motorhajtóanyagainak minőségi követelményeit.

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

- forgalmazó: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerint

- motorhajtóanyagot szabad forgalomba bocsátó személy, ideértve a motorhajtóanyagot a Jöt. szerinti szabad forgalomba bocsátással importáló személyt, és

- a más tagállamban szabad forgalomba bocsátott motorhajtóanyagot tagállamból beszerző közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedéllyel rendelkező kereskedő;

- forgalomba hozatal: az 1. pont a) alpontjában meghatározott forgalmazó esetében a szabad forgalomba bocsátás, az 1. pont b) alpontjában meghatározott forgalmazó esetében a tagállamból történő beszerzés;

- gyártó: az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amely saját neve vagy védjegye alatt, forgalmazásra vagy saját használatára motorhajtóanyagot állít elő, továbbá e személy hiányában az importőr vagy a motorhajtóanyagot egyébként forgalmazó személy;

- határérték: az egyes hajtóanyagok adott műszaki paraméterének, fizikai vagy kémiai jellemzőjének mérőszámmal és mértékegységgel meghatározott – minőségileg megfelelő – értéke, amely alsó vagy felső határérték lehet;

- importőr: az EGT területén székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amely üzleti tevékenysége során egy harmadik országból származó motorhajtóanyagot elsőként hoz forgalomba a közösségi piacon;

- kiskereskedelmi forgalmazó: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amely motorhajtóanyagot kiskereskedelmi kútoszlopon kiszolgál;

- kiskereskedelmi forgalmazás: motorhajtóanyag kiskereskedelmi kútoszlopon történő kiszolgálása;

- meghatalmazott képviselő: az EGT területén székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amely a gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott arra, hogy a gyártó nevében eljárjon;

- motorhajtóanyag: a motorbenzin, a dízelgázolaj, a nem közúti mozgó gépekben (beleértve a belvízi hajókat), valamint mezőgazdasági és erdészeti traktorokban és a kedvtelési célú vízi járművekben történő felhasználásra szolgáló gázolaj, a biodízel, az E85 etanol (a továbbiakban: E 85), a cseppfolyósított propán-bután gáz (a továbbiakban: LPG) és a sűrített földgáz (a továbbiakban: CNG);

- nem közúti mozgó gépekben (beleértve a belvízi hajókat), valamint mezőgazdasági és erdészeti traktorokban és a kedvtelési célú vízi járművekben történő felhasználásra szolgáló gázolaj: a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló rendeletben, továbbá a nem közúti mozgó gépekbe építendő belsőégésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló rendeletben, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló jogszabályban meghatározott kompresszió gyújtású motorokban történő felhasználásra szánt, ásványolajból nyert, folyékony, a 2710 19 41 és a 2710 19 45 vámtarifaszám alá tartozó tüzelőanyag.

(2)  A motorbenzin, a dízelgázolaj, a LPG, a CNG, valamint a teljes életciklusra számított üvegházhatású gázkibocsátás fogalmát a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben (a továbbiakban: Büat.), az E85 etanol fogalmát a Jöt.-ben, továbbá a biodízel fogalmát a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló rendeletben meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. Minőségi követelmények

3. §

(1) Motorhajtóanyagot akkor lehet forgalomba hozni, ha minősége megfelel

- motorbenzin esetén az 1. melléklet,

- dízelgázolaj és a 2. § 10. pont szerinti gázolaj esetén a 2. melléklet,

- biodízel esetén a 3. melléklet,

- E85 etanol esetén a 4. melléklet,

- LPG esetén az 5. melléklet, vagy

- CNG esetén a 6. melléklet

szerinti követelményeknek.

(2) Ha a motorhajtóanyag megfelel a motorhajtóanyagok minőségére vonatkozó nemzeti szabvány vagy az azzal egyenértékű honosított szabvány követelményeinek, akkor úgy kell tekinteni, hogy a motorhajtóanyag tekintetében az e jogszabályban foglalt előírások teljesülnek.

(3) A motorhajtóanyag metilciklopentadienil-mangán-trikarbonil fémtartalmú adalék koncentrációja nem haladhatja meg a 6 mg mangán/litert.

(4) Ha a kőolaj finomítók esetében a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény 41. § (3) bekezdésében meghatározott ellátási válsághelyzet az (1)-(3) bekezdésben foglalt minőségi követelmények betartását megnehezíti, akkor az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) kezdeményezi, hogy az Európai Bizottság járuljon hozzá az e jogszabályban foglaltaktól eltérő határértékek alkalmazásához.

(5) Az Európai Bizottság (4) bekezdés szerinti hozzájárulása esetén a miniszter hat hónapot meg nem haladó időtartamra engedélyezi magasabb határértékek alkalmazását.

3. Vizsgálat és tanúsítás

4. §

(1) A minőségi követelményeknek való megfelelés ellenőrzését és tanúsítását

- motorbenzin esetében az MSZ EN 228,

- dízelgázolaj és a 2. § 10. pont szerinti gázolaj esetében az MSZ EN 590,

- biodízel esetében az MSZ EN 14214,

- E85 esetében az MSZ CWA 15293,

- LPG esetében az MSZ EN 589,

- CNG esetében az MSZ ISO 15403,

legkésőbbi évjelzetű szabvány szerinti analitikai módszerrel, vagy más egyenértékű pontosságú analitikai módszer alkalmazásával kell elvégezni.

(2) Az az EGT-n belüli gyártó, amely tanúsított minőségirányítási rendszert alkalmaz, a motorhajtóanyag minőségi követelményeknek való megfelelését minőségbiztosítási rendszerének keretében biztosítja és bizonylatolja.

(3) Harmadik országban előállított motorhajtóanyag esetén a motorhajtóanyag minőségi követelményeknek való megfelelését a miniszter által a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló rendeletnek megfelelően kijelölt szervezet (a továbbiakban: tanúsító szervezet) tanúsítja.

5. §

(1) A tanúsító szervezet a hajtóanyag 4. § (3) bekezdés szerinti vizsgálatáért és a megfelelőség tanúsításáért jogosult díjat szedni.

(2) A tanúsító szervezet a vizsgálat során

- ellenőrzi a tanúsítást kérő által a motorhajtóanyag minőségére vonatkozóan benyújtott dokumentumokat, valamint

- vizsgálatokkal ellenőrzi, hogy a motorhajtóanyag megfelel-e az e jogszabályban meghatározott követelményeknek.

(3) A tanúsító szervezet – az Európai Unió valamelyik tagállamában a szakterületre akkreditált laboratórium vizsgálati eredménye alapján – vizsgálat nélkül tanúsíthatja a motorhajtóanyag megfelelőségét.

(4) A megfelelőség tanúsítására tanúsító szervezetet kell igénybe venni, ha a tanúsítást kérő nem bizonyítja, hogy

- a vizsgálati eredményeket kiállító laboratórium rendelkezik az adott vizsgálati módszerekre történő akkreditációval, vagy

- a vizsgálati jegyzőkönyv az adott motorhajtóanyag mennyiségére vonatkozik.

(5) A tanúsítást kérő a (4) bekezdés szerinti kötelezettségének az a) pont esetén az akkreditált laboratórium azonosításához szükséges adatok, a b) pont esetén a szállítási dokumentáció (fuvarokmány és minőségi bizonyítvány) rendelkezésre bocsátásával tesz eleget.

6. §

A tanúsítvány tartalmazza

- a tanúsító szervezet nevét, illetve kijelölési okiratának számát és címét,

- a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevét és címét,

- a vizsgált motorhajtóanyag megnevezését és típusát,

- a motorhajtóanyag biokomponens tartalmát és a fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésére vonatkozó nyilatkozatot,

- a vizsgálat során alkalmazott szabványokat és az azoktól eltérő feltételeket,

- azon szabvány megnevezését, amelynek a motorhajtóanyag megfelel,

- a vizsgálat eredményeit,

- egyedi motorhajtóanyag-tételek tanúsítása esetén a tanúsított hajtóanyag mennyiségét.

4. Jelentés a minőségi adatokról

7. §

A benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke (3) bekezdésében meghatározott jelentést a miniszter készíti el és küldi meg az Európai Bizottság részére.

8. §

(1) A miniszter a 7. § szerinti kötelezettség teljesítése érdekében közreműködő szervezetet bíz meg.

(2) A közreműködő szervezet a forgalmazótól a jelentéshez a motorbenzin, a dízelgázolaj és a 2. § 10. pontja szerinti gázolaj esetében mintát vesz.

(3) A közreműködő szervezet

- a mintavételezést az MSZ EN 14275 szabvány,

- a minőségi jellemzők vizsgálatát

- motorbenzin esetében az MSZ EN 228:2004 termékszabvány

- dízelgázolaj és a 2. § 10. pont szerinti gázolaj esetén az MSZ EN 590:2004 termékszabvány

3. a jelentés összeállítását az MSZ EN 14274 szabvány

szerint vagy azzal egyenértékű módszerrel végzi.

(3) A jelentést az üzemanyagok minőségére vonatkozó nemzeti adatokat összefoglaló beadvány egységes formájáról szóló, 2002. február 18-i 2002/159/EK bizottsági határozat mellékletének megfelelően kell elkészíteni.

(4) Ha a közreműködő szervezet a mintavételezés vagy a vizsgálat során jogsértést észlel, erre – a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges adatok megküldésével – felhívja a fogyasztóvédelmi hatóságot és a vámhatóságot.

5. A fogyasztók tájékoztatása

9. §

(1) A motorhajtóanyagot kiszolgáló kútoszlopot

- 5 térfogatszázaléknál több etanolt tartalmazó, 2,7 tömegszázaléknál magasabb oxigéntartalmú motorbenzin esetén az „E10”, „E10 motorbenzin” vagy „magas etanol tartalmú motorbenzin”,

- 100%-os biodízel motorhajtóanyag esetén „Biodízel”,

- E85 motorhajtóanyag esetén „E85”,

- LPG motorhajtóanyag esetén „LPG”,

- CNG motorhajtóanyag esetén „CNG”,

- fémtartalmú adalékot tartalmazó motorhajtóanyag esetén „Fémtartalmú adalékot tartalmaz”

jelöléssel kell ellátni és fel kell hívni a figyelmet a motorhajtóanyagok rendeltetésszerű használatára.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelölésnek jól láthatónak és könnyen olvashatónak kell lennie.

10. §

(1) Azon a töltőállomáson, amely bioüzemanyagot vagy olyan üzemanyagot forgalmaz, amelyben a hozzákevert bioüzemanyag a 10 térforgatszázalékot meghaladja, tájékoztatást kell adni arról, hogy az üzemanyag melyik gépjárműtípusokban alkalmazható és a kiszolgáló kútoszlopnál felhívást kell elhelyezni a tájékoztatás elérhetőségéről.

(2) A tájékoztatást a tanúsító szervezet útmutatója alapján kell elkészíteni. Az útmutató gépjármű-típusonként – szükség esetén évjáratonként – tartalmazza, hogy mely gépjárművekben alkalmazható az (1) bekezdés szerinti motorhajtóanyag és annak melyek a környezeti hatásai.

11. §

A kiskereskedelmi forgalmazó 2012. december 31-ig 2,7 tömegszázalék maximális oxigéntartalmú és 5 térfogatszázalék maximális etanol tartalmú motorbenzint is köteles forgalmazni.

6. Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 10. §-a 2011. július 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet 15. §-a 2014. január 1. napján lép hatályba.

13. §

A gépjármű-hajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 5/2000. (II. 16.) GM rendelet, valamint a gépjármű-hajtóanyagok időszakos mintavételezéséről szóló 59/2004. (IV. 24.) GKM rendelet alapján kijelölt tanúsító szervezetet a kijelölési okirat visszavonásáig a 3. § a)-b) pontja szerinti motorhajtóanyagok vizsgálatára és tanúsítására kijelölt tanúsító szervezetnek kell tekinteni.

14. §

(1) Ez a rendelet

- a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

- a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., II., III. és IV. mellékletében meghatározott mérési módszereknek a műszaki haladáshoz való - az irányelv 10. cikkének megfelelő – hozzáigazításáról szóló, 2000. november 7-i 2000/71/EK bizottsági irányelvnek,

- a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. március 3-i 2003/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

- a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 1-4. és 7-8. pontjának

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az üzemanyagok minőségére vonatkozó nemzeti adatokat összefoglaló beadvány egységes formájáról szóló, 2002. február 18-i 2002/159/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

15. §

E rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A motorhajtóanyag metilciklopentadienil-mangán-trikarbonil fémtartalmú adalék koncentrációja nem haladhatja meg a 2 mg mangán/litert.”

16. §

Hatályát veszti a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 20/2008. (VIII. 22.) KHEM rendelet.

1. melléklet a …/2011. (…) NFM rendelethez

A forgalmazott motorbenzin minőségi követelményei

| Jellemző [Az MSZ EN 228:2008 szabványban előírt vizsgálati módszereket kell alkalmazni.] | Mértékegység | Határérték [Az egyes mérési eredményeket az MSZ EN ISO 4259:2006 szabványban leírt kritériumok alapján kell értelmezni.] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Minimum | Maximum |
| Kísérleti oktánszám |  | 95 | - |
| Motoroktánszám |  | 85 | - |
| Gőznyomás, nyári időszakban | kPa | - | 60,0 |
| Desztilláció: |  |  |  |
| 100 °C-ig elpárologtatott | % (V/V) | 46,0 | - |
| 150 °C-ig elpárologtatott | % (V/V) | 75,0 | - |
| Szénhidrogén-összetétel: |  |  |  |
| - Olefintartalom | % (V/V) | - | 18,0 |
| - Aromás anyag-tartalom | % (V/V) | - | 35,0 |
| - Benzoltartalom | % (V/V) | - | 1,0 |
| Oxigéntartalom | % (m/m) | - | 3,7 |
| Oxigenátok: |  |  |  |
| - Metanol (stabilizáló adalékok hozzáadása szükséges) | % (V/V) | - | 3 |
| - Etanol (stabilizáló adalékok hozzáadására lehet szükség) | % (V/V) | - | 10 |
| - Izopropil-alkohol | % (V/V) | - | 12 |
| - Tercier-butil-alkohol | % (V/V) | - | 15 |
| - Izobutil-alkohol | % (V/V) | - | 15 |
| - Molekulánként öt vagy több szénatomot tartalmazó éterek | % (V/V) | - | 22 |
| - Egyéb oxigenátok [az MSZ EN 228:2008 szabvány szerinti értéknél nem magasabb végforráspontú egyéb monoalkoholok és éterek] | % (V/V) | - | 10 |
| Kéntartalom | mg/kg | - | 10 |
| Ólomtartalom | g/l | - | 0,005 |

2. melléklet a …/2011. (…) NFM rendelethez

A forgalmazott dízelgázolaj és a 2. § 10. pont szerinti gázolaj minőségi követelményei

| Jellemző [Az MSZ EN 590:2009 szabványban előírt vizsgálati módszereket kell alkalmazni.] | Mértékegység | Határértékek [Az egyes mérések eredményeit az MSZ EN ISO 4259 szabványban meghatározott kritériumok alapján kell értelmezni.] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Minimum | Maximum |
| Cetánszám |  | 51,0 | - |
| Sűrűség 15 °C-on | kg/m3 | - | 845 |
| Desztilláció: 95% (V/V) átdesztillált | °C | - | 360 |
| Policiklikus aromás szénhidrogének | % (m/m) | - | 8 |
| Kéntartalom | mg/kg | - | 10 |
| Zsírsav-metil-észter tartalom - EN 14078 | %(V/V) | - | 7 * |

*  A FAME-nek ki kell elégítenie az MSZ EN 14214 szabvány követelményeit

3. melléklet a …/2011. (…) NFM rendelethez

A forgalmazott biodízel minőségi követelmény

| Jellemző [Az MSZ EN 14214 szabványban előírt vizsgálati módszereket kell alkalmazni.] | Mértékegység | Határértékek [Az egyes mérési eredményeket az MSZ EN ISO 4259 szabványban meghatározott kritériumok alapján kell értelmezni.] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Minimum | Maximum |
| Észtertartalom | % (m/m) | 96,5 |  |
| Sűrűség 15 °C-on | kg/m3 | 860 | 900 |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C-on | mm2/s | 3,50 | 5,00 |
| Lobbanáspont | °C | 101 | - |
| Kéntartalom | mg/kg | - | 10,0 |
| Kokszosodási maradék (10%-os lepárlási maradékból) | % (m/m) | - | 0,30 |
| Cetánszám |  | 51,0 |  |
| Szulfáthamu tartalom | % (m/m) | - | 0,02 |
| Víztartalom | mg/kg | - | 500 |
| Összes szennyeződés | mg/kg | - | 24 |
| Rézlemez-korrózió (3 óra, 50 °C) | fokozat | 1. osztály |
| Oxidációs stabilitás, 110 °C | óra | 6,0 | - |
| Savszám | mg KOH/g |  | 0,50 |
| Jódszám | g jód/100 g |  | 120 |
| Linolénsav-metil-észter | % (m/m) |  | 12,0 |
| Politelítetlen metil-észter (> 4 kettős kötés) | % (m/m) |  | 1 |
| Metanoltartalom | % (m/m) |  | 0,20 |
| Monogliceridtartalom | % (m/m) |  | 0,80 |
| Digliceridtartalom | % (m/m) |  | 0,20 |
| Trigliceridtartalom | % (m/m) |  | 0,20 |
| Szabad glicerin | % (m/m) |  | 0,02 |
| Összes glicerin | % (m/m) |  | 0,25 |
| I. főcsoport fémei (Na+K) | mg/kg |  | 5,0 |
| II. főcsoport fémei (Ca+Mg) | mg/kg |  | 5,0 |
| Foszfortartalom | mg/kg |  | 4,0 |

4. melléklet a …/2011. (…) NFM rendelethez

A forgalmazott E85 etanol minőségi követelményei

1.

| Jellemző | Egység | Határértékek |
| --- | --- | --- |
|  |  | Minimum | Maximum |
| Kísérleti oktánszám |  | 95,0 | - |
| Motoroktánszám |  | 85,0 | - |
| Gőznyomás (nyári időszakban) | kPa | - | 60 |
| Desztilláció |  |  |  |
| Végforráspont | °C | - | 210 |
| Desztillációs maradék | % (V/V) | - | 2 |
| Kéntartalom | mg/kg | - | 10 |
| Oxidációs stabilitás | perc | 360 | - |
| Gyantatartalom (oldószerrel mosott) | mg/100 ml | - | 5 |
| Nagyobb szénatomszámú (C3-C8) alkoholok | % (V/V) | _ | 2,0 |
| Metanol | % (V/V) | - | 1,0 |
| Éterek (5 vagy nagyobb szénatomszámúak) | % (V/V) | - | 5,2 |
| Víztartalom | % (V/V) | - | 0,3 |
| Rézkorrózió (3 óra 50 °C-on) | fokozat | 1. osztály | - |
| pHe |  | 6,5 | 9,0 |
| Savasság (ecetsavban kifejezve) | % (m/m) | - | 0,005 |
| Szervetlen klorid-tartalom | mg/l | - | 1 |
| Foszfor | mg/l | nem mutatható ki | nem mutatható ki |

2. E melléklet alkalmazásában az egyes értékek „valós értékek”. Határértékeik meghatározásánál az MSZ EN ISO 4259 „Ásványolajtermékek. Vizsgálati módszerek precizitási adatainak meghatározása és alkalmazása” című szabványban szereplő fogalmakat kell használni, a minimális érték megállapításánál pedig a 2R minimális pozitív különbséget kell figyelembe venni (R = ismételhetőség). Az egyes mérések eredményeit az MSZ EN ISO 4259 szabványban meghatározott kritériumok alapján kell értelmezni.

5. melléklet a …/2011. (…) NFM rendelethez

A forgalmazott LPG minőségi követelményei

| Jellemző [Az MSZ EN 589 szabványban előírt vizsgálati módszereket kell alkalmazni.] | Mértékegység | Határértékek [Az egyes mérési eredményeket az MSZ EN ISO 4259 szabványban meghatározott kritériumok alapján kell értelmezni] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Minimum | Maximum |
| Motoroktánszám |  | 89 |  |
| Összes diéntartalom (az 1,3-butadiénnel együtt) | mól% |  | 0,5 |
| Hidrogén-szulfid |  | negatív |  |
| Összes kéntartalom (szagosítás után) | mg/kg |  | 50 |
| Rézlemez-korrózió (1 óra, 40°C) | fokozat | 1. osztály |  |
| Elpárolgási maradék | mg/kg |  | 60 |
| Gőznyomás (túlnyomás) 40°C-on | kPa |  | 1550 |
| Hőmérséklet, amelyen a gőznyomás legalább 150 kPa (túlnyomás) |  |  |  |
| A fokozatra | °C |  | -10 |
| B fokozatra | °C |  | -5 |
| C fokozatra | °C |  | 0 |
| D fokozatra | °C |  | +10 |
| E fokozatra | °C |  | +20 |
| Víztartalom |  | megfelel |  |
| Szag |  | Kellemetlen és sajátos, az ARH 20%-os értékén |

6. melléklet a …/2011. (…) NFM rendelethez

A forgalmazott CNG minőségi követelményei

MSZ ISO 15403:2002

| Tulajdonságok [Az MSZ ISO 15403szabványban előírt vizsgálati módszereket kell alkalmazni.] | Mértékegység | Érték [Az egyes mérési eredményeket az MSZ EN ISO 4259 szabványban meghatározott kritériumok alapján kell értelmezni.] |
| --- | --- | --- |
| Relatív molekulatömeg |  | 17-20* |
| Karbóniumtartalom | % V/V | 73,3* |
| Hidrogéntartalom, | % V/V | 23,9* |
| Oxigéntartalom, | % V/V | 0,4* |
| Karbónium/hidrogén arány |  | 0,25-0,33 |
| Relatív sűrűség (1 bar, 15°C) | kg/m3 | 0,72-0,81 |
| Forráspont (1 bar), | °C | -162 |
| Öngyulladási hőmérséklet, | °C | 540-650 |
| Oktánszám (KOSZ/MOSZ) |  | 130/120 |
| Metánszám |  | 69-99 |
| Sztöchiometrikus levegő/hajtóanyag tömegarány |  | 17,2 |
| Lobbanási határ, | % V/V | 5-15 |
| Lobbanási határ (lambda: légfelesleg tényező 0°C-on, 1 bar-on) |  | 0,7-2,1 |
| Fűtőérték, | MJ/kg | 38-50 |
| Sztöchiometrikus fűtőérték, | MJ/kg | 2,75* |
| Metántartalom, | % V/V | 80-99 |
| Etán-tartalom, | % V/V | 2,7-4,6 |
| Nitrogéntartalom, | % V/V | 0,1-15 |
| Szén-dioxid-tartalom, | % V/V | 1-5 |
| Kéntartalom, | ppm | <5 |
| Fajlagos CO2-képződés, | g/MJ | 54,8 |
| Wobbe-szám (vagy Wobbe-index, MJ/m3) adott referencia állapot esetén, a térfogategységre vonatkoztatott hőérték (H) és az azonos mérési referenciaállapotban meghatározott relatív sűrűség négyzetgyökének hányadosa. | MJ/m3 | 41-58 |

*     	jellemző Északi-tengeri gázösszetételre