A Torna-patakon érkező vörösiszap szennyezés semlegesítése a Marcal folyó Torna torkolat és a Rába torkolat közötti szakaszán történik.

A bekövetkezett vízszennyezés hatását kétlépéses módszerrel elimináljuk. Ennek első lépése gipsz adagolása több ponton, majd a Marcal folyó Rábai torkolata előtt pedig ecetsavval a pH érték beállítása történik. A szennyezett lebegtetett hordalék ülepítése ugyanezen szakaszon kiépített fenékküszöbök segítségével történik.

A leírt kárenyhítési technológia a terv szerint működik, ezt kívánjuk tartani a továbbiakban is. Ebben az esetben a Dunát terhelés, ill. káros hatás nem éri. Az alkalmazott eljárások környezetbarát technológiák, a kivitelezés garantálja az üledék teljes visszatartását, valamint a pH érték tűrhető állapotra történő beállítását. Az alkalmazott pH-t csökkentő anyag (gipsz) valamint a savazásra használt szerves sav (ecetsav) szintén környezetbarát anyag. Összegezve, terveink szerint sem fémmel, sem szerves anyaggal a Duna nem terhelődik, a Dunában analitikailag észlelhető szennyezés nem keletkezik.

Rába Marcal torkolati szelvényében mért pH érték

Dátum Idő pH érték 
2010. október 8. 14:00 8,78
2010. október 8. 12:00 8,84 
2010. október 8. 8:00 8,5 
2010. október 8. 2:00 9,37 
2010. október 8. 0:00 9,37 
2010. október 7. 24:00 9,49 
2010. október 7. 22:00 9,59