Publikálva: 2010.11.30

A nemzetgazdasági miniszter

…/2010. (…. ….) NGM rendelete

az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosításáról

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 26/2008. (II. 14.) Korm. rendelet 10. § cd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában foglalt feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tárolótartályoknál időszakos ellenőrző vizsgálatot kell tartani, amely tízévenkénti belső tisztításból, szerkezeti vizsgálatból és ötévenkénti tömörségi próbából áll. Az 1000 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú álló hengeres föld feletti tárolótartály esetében az időszakos ellenőrző vizsgálatot az előírt ciklusidő lejáratának évében december 31-ig kell elvégezni.”

2. §

Az R. 13. §-a a következő (6)-(10) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az álló hengeres tárolótartályok részleges feltöltéssel végzett tömörségi próbája esetén a próbát követően a tárolótartály feltöltési szintje azon feltöltési szintet, amelyre a tömörségi próbát elvégezték, nem haladhatja meg.

(7) A hatóság az üzemeltető kérelmére a 13. § (1) bekezdésében előírt tízévenkénti belső tisztítás, szerkezeti vizsgálat érvényességi idejét a fekvő hengeres szimplafalú, illetve az álló hengeres szimplafenekű tartályoknál legfeljebb két évvel, a fekvő hengeres kettősfalú, illetve az álló hengeres kettősfenekű tartályok esetén legfeljebb három évvel meghosszabbítja.

(8) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az üzemeltető nyilatkozatát arról, hogy a szerkezeti vizsgálat érvényességi idejének meghosszabbítása üzemeltetési, biztonságtechnikai és környezetvédelmi szempontból fokozott kockázatot nem jelent;

ba) álló hengeres tárolótartály esetében a 6. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezettel elvégeztetett

1.  tömörségi próba,

2.  a rendszer üzemmenet megszakítása nélkül végezhető külső vizuális ellenőrzés,

3. az alsó övlemez ultrahangos falvastagság - kettősfenekű tartályoknál kiegészítve a kettőstér vákuumvizsgálatával - mérés

eredményeiről készült jegyzőkönyveket.

bb) fekvő hengeres tárolótartály esetében a 6. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezettel elvégeztetett

1. tömörségi próba,

2. a rendszer üzemmenet megszakítása nélkül végezhető külső vizuális ellenőrzés

eredményeiről készült jegyzőkönyveket.

(9) A hatóság a helyszínen ellenőrzi, hogy a tárolótartály a használatbavételi engedélyben megjelölt rendeletetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e.

(10) A hatóság a tárolótartály belső tisztításának, szerkezeti vizsgálatának érvényességi idejének meghosszabbításának engedélyezéséről, vagy megtagadása felől határozatban dönt.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György

nemzetgazdasági miniszter

| Publikálva: 2010.11.30 |  |
| --- | --- |